Toimivusdeklaratsioon nr DOP_B0060

Tootja:

Abloy Oy Björkboda tehas

Konttorintie 2,

FI-25860 Björkboda,

SOOME

Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

AVCP 1

TEAVITATUD TÕENDAMISASUTUS:

VTT Expert Services

Ltd Identifitseerimisnr 0809

PL 1001

FI-02044 VTT

SOOME

Teavitatud tõendamisasutus viis läbi tootetüübi kindlaksmääramise, tuginedes tüübikatsetusele (koos proovivõtmisega), tootmistehase ja tehase tootmisohje esmasele kontrollile ning tehase tootmisohje pidevale järelevalvele, hindamisele ja atesteerimisele, ning andis välja toote toimivuse püsivuse sertifikaadi.

Nr 0809-CPD-0645

ABLOY LUKUKORPUS

ABLOY® 4291

Ehitustoote ettenähtud kasutusotstarve:

Tualettruumiukse lukukorpus

| Kasutusklass | 3 | Suur väärkasutuse tõenäosus, nt ühiskondlike hoonete uste puhul | EN 12209:2003 Akna- ja uksetarvikud. Mehaanilised lukukorpused, iselukustid ja vasturauad. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vastupidavus ja koormus iselukusti keelele | X | 200 000 katsetsüklit |  |
| Ukse mass ja sulgemisjõud | 5 | Ukse mass kuni 200 kg |  |
| Sobivus kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel | 1 | Sobib kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel. Metalluksed Klassid EI1 15 kuni EI1 120 ja EI2 15 kuni EI2 120 Puituksed Klassid EI2 15 kuni EI2 60 ja EI2 15 kuni EI2 60 |  |
| Ohutus | 0 | Ohutusnõuded puuduvad |  |
| Korrosioonikindlus ja temperatuur | F | Suur korrosioonikindlus, temperatuuril -20…+80 °C |  |
| Turvalisus ja puurimiskindlus | – | Ei ole kohaldatav |  |
| Uksel kasutamise viis | B | Tapitud lukk hingedega uksele |  |
| Võtme ja lukustuse tööpõhimõte | G | Võtmeta toimiv lukk või iselukusti, käsitsi lukustamine |  |
| Spindli tööpõhimõte | 2 | Vedruta hoobkäepide |  |
| Võtme tuvastamine | 0 | Nõuded puuduvad |  |

Björkboda, 28. juuni 2013

/allkiri/

Jouni Haapaniemi, asepresident

Abloy Oy, lukukorpused

| ASSA ABLOY kontserni kaubamärk | ASSA ABLOY |
| --- | --- |