Toimivusdeklaratsioon nr DOP_B0062

Tootja:

Abloy Oy

Björkboda tehas

Konttorintie 2,

FI-25860 Björkboda,

SOOME

Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

AVCP 1

TEAVITATUD TÕENDAMISASUTUS:

VTT Expert Services Ltd

Identifitseerimisnr 0809

PL 1001

FI-02044 VTT

SOOME

Teavitatud tõendamisasutus viis läbi tootetüübi kindlaksmääramise, tuginedes tüübikatsetusele (koos proovivõtmisega), tootmistehase ja tehase tootmisohje esmasele kontrollile ning tehase tootmisohje pidevale järelevalvele, hindamisele ja atesteerimisele, ning andis välja toote toimivuse püsivuse sertifikaadi.

Nr 0809-CPD-0699

ABLOY LUKUKORPUS

ABLOY® LC102, LC102X

Ehitustoote ettenähtud kasutusotstarve:

Puit-/terasukse lukukorpus

| Kasutusklass | 3 | Suur väärkasutuse tõenäosus, nt ühiskondlike hoonete uste puhul | EN12209:2003 Akna- ja uksetarvikud. Mehaanilised lukukorpused, iselukustid ja vasturauad. |
| --- | --- | --- | --- |
| Vastupidavus ja koormus iselukusti keelele | X | 200 000 katsetsüklit |  |
| Ukse mass ja sulgemisjõud | 2 | Ukse mass kuni 200 kg |  |
| Sobivus kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel | 1 | Sobib kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel. Metalluksed Klassid EI1 15 kuni EI1 120 ja EI2 15 kuni EI2 120 Puituksed Klassid EI1 15 kuni EI1 30 ja EI2 15 kuni EI2 30 |  |
| Ohutus | 0 | Ohutusnõuded puuduvad |  |
| Korrosioonikindlus ja temperatuur | F | Suur korrosioonikindlus, temperatuuril -20…+80 °C |  |
| Turvalisus ja puurimiskindlus | 3 | Keskmine turvalisus, puurimiskindlus puudub |  |
| Uksel kasutamise viis | B | Tapitud lukk hingedega uksele |  |
| Võtme ja lukustuse tööpõhimõte | B | Silinderlukk või iselukusti, automaatne lukustumine |  |
| Spindli tööpõhimõte | 2 | Vedruta hoobkäepide |  |
| Võtme tuvastamine | 0 | Nõuded puuduvad |  |

Björkboda, 28. juuni 2013

/allkiri/

Jouni Haapaniemi, asepresident

Abloy Oy, lukukorpused

| ASSA ABLOY kontserni kaubamärk | ASSA ABLOY |
| --- | --- |