Toimivusdeklaratsioon nr DOP_B0069

Tootja:

Abloy Oy

Björkboda tehas

Konttorintie 2,

FI-25860 Björkboda,

SOOME

Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

AVCP 1

TEAVITATUD TÕENDAMISASUTUS:

VTT Expert Services Ltd

Identifitseerimisnr 0809

PL 1001

FI-02044 VTT

SOOME

Teavitatud tõendamisasutus viis läbi tootetüübi kindlaksmääramise, tuginedes tüübikatsetusele (koos proovivõtmisega), tootmistehase ja tehase tootmisohje esmasele kontrollile ning tehase tootmisohje pidevale järelevalvele, hindamisele ja atesteerimisele, ning andis välja toote toimivuse püsivuse sertifikaadi.

Nr	0809-CPD-0659,

0809-CPD-0662

ABLOY LUKUKORPUS

ABLOY® LE180, LE180X

Ehitustoote ettenähtud kasutusotstarve:

Sarja EXIT puit-/terasukse lukukorpus

| Kasutusklass | 3 | Suur kasutussagedus, õnnetusjuhtumite ja väärkasutuse tõenäosus | EN 179:2008 Hoonete metallsulused. Avariiväljapääsu seadmed, mida avab hoobkäepide või surunupp |
| --- | --- | --- | --- |
| Vastupidavus | 7 | 200 000 katsetsüklit |  |
| Ukse mass | 6 | Ukse mass kuni 200 kg |  |
| Sobivus kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel | B | Sobib kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel. Metalluksed Klassid EI1 15 kuni EI1 120 ja EI2 15 kuni EI2 120 Puituksed Klassid EI1 15 kuni EI1 30 ja EI2 15 kuni EI2 30 |  |
| Ohutus | 1 | Avariiväljapääsu seade |  |
| Korrosioonikindlus | 3 | 96 h |  |
| Turvalisus | 4 | 3000 N |  |
| Suluse tööelemendi väljaulatuv osa | 2 | Väljaulatuv osa kuni 100 mm |  |
| Suluse tööpõhimõte | A/B | Hoobkäepideme või surunupu abil käitatav avariiväljapääsu seade |  |
| Uksel kasutamise viis | B/D | Üksnes välja- ja sissepoole avanevad ühelehelised välisuksed |  |
| Kasutusklass | 3 | Suur kasutussagedus, õnnetusjuhtumite ja väärkasutuse tõenäosus | EN 1125:2008Hoonete metallsulused. Varuväljapääsu seadised, mida avab rõhtkang |
| Vastupidavus | 7 | 200 000 katsetsüklit |  |
| Ukse mass | 6 | Ukse mass kuni 200 kg |  |
| Sobivus kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel | B | Sobib kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel. Metalluksed Klassid EI1 15 kuni EI1 120 ja EI2 15 kuni EI2 120 Puituksed Klassid EI1 15 kuni EI1 30 ja EI2 15 kuni EI2 30 |  |
| Ohutus | 1 | Avariiväljapääsu seade |  |
| Korrosioonikindlus | 3 | 96 h |  |
| Turvalisus | 2 | 1000 N |  |
| Rõhtkangi väljaulatuv osa | 2 | Väljaulatuv osa kuni 100 mm |  |
| Rõhtkangi tööpõhimõte | A | Surunupu abil käitatav varuväljapääsu seade |  |
| Uksel kasutamise viis | B | Ainult ühelehelisele uksele |  |

Björkboda, 28. juuni 2013

/allkiri/

Jouni Haapaniemi, asepresident

Abloy Oy, lukukorpused

| ASSA ABLOY kontserni kaubamärk | ASSA ABLOY |
| --- | --- |