Toimivusdeklaratsioon nr DOP_B0076

Tootja:

Abloy Oy

Björkboda tehas

Konttorintie 2,

FI-25860 Björkboda,

SOOME

Ehitustoote toimivuse püsivuse hindamise ja kontrollimise süsteem või süsteemid:

AVCP 1

TEAVITATUD TÕENDAMISASUTUS:

VTT Expert Services Ltd

Identifitseerimisnr 0809

PL 1001

FI-02044 VTT

SOOME

Teavitatud tõendamisasutus viis läbi tootetüübi kindlaksmääramise, tuginedes tüübikatsetusele (koos proovivõtmisega), tootmistehase ja tehase tootmisohje esmasele kontrollile ning tehase tootmisohje pidevale järelevalvele, hindamisele ja atesteerimisele, ning andis välja toote toimivuse püsivuse sertifikaadi.

Nr	0809-CPD-0732,

0809-CPD-0736

ABLOY LUKUKORPUS

ABLOY® LE181, LE181X

Ehitustoote ettenähtud kasutusotstarve:

Sarja EXIT puit-/terasukse lukukorpus

| Kasutusklass | 3 | Suur kasutussagedus, õnnetusjuhtumite ja väärkasutuse tõenäosus | EN 179:2008 Hoonete metallsulused. Avariiväljapääsu seadmed, mida avab hoobkäepide või surunupp |
| --- | --- | --- | --- |
| Vastupidavus | 7 | 200 000 katsetsüklit |  |
| Ukse mass | 6 | Ukse mass kuni 200 kg |  |
| Sobivus kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel | B | Sobib kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel. |  |
| Ohutus | 1 | Avariiväljapääsu seade |  |
| Korrosioonikindlus | 3 | 96 h |  |
| Turvalisus | 4 | 3000 N |  |
| Suluse tööelemendi väljaulatuv osa | 2 | Väljaulatuv osa kuni 100 mm |  |
| Suluse tööpõhimõte | A/B | Hoobkäepideme või surunupu abil käitatav avariiväljapääsu seade |  |
| Uksel kasutamise viis | A | Väljapoole avanev üheleheline välisuks, kaheleheline välisuks: aktiivne või passiivne ukseleht |  |
| Kasutusklass | 3 | Suur kasutussagedus, õnnetusjuhtumite ja väärkasutuse tõenäosus | EN 1125:2008 Hoonete metallsulused. Varuväljapääsu seadised, mida avab rõhtkang |
| Vastupidavus | 7 | 200 000 katsetsüklit |  |
| Ukse mass | 6 | Ukse mass kuni 200 kg |  |
| Sobivus kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel | B | Sobib kasutamiseks tule-/suitsutõkkeustel. |  |
| Ohutus | 1 | Avariiväljapääsu seade |  |
| Korrosioonikindlus | 3 | 96 h |  |
| Turvalisus | 2 | 1000 N |  |
| Rõhtkangi väljaulatuv osa | 2 | Väljaulatuv osa kuni 100 mm |  |
| Rõhtkangi tööpõhimõte | A | Surunupu abil käitatav varuväljapääsu seade |  |
| Uksel kasutamise viis | A | Üheleheline uks, kaheleheline uks: aktiivne või passiivne ukseleht |  |

Björkboda, 28. juuni 2013

/allkiri/

Jouni Haapaniemi, asepresident

Abloy Oy, lukukorpused

| ASSA ABLOY kontserni kaubamärk | ASSA ABLOY |
| --- | --- |